## Slide 1: 课程设计列表
嵌入式系统课程设计
Linux初步课程设计
操作系统课程实验
其他任务

## Slide 2: 嵌入式系统课程设计（分组）
2016种子班

## Slide 3: 嵌入式系统设计
目标
  分组实现一项基于Microchip控制器（型号自选）的小型嵌入式系统
步骤
自主
选题
系统
设计
原理图
设计
PCB
设计
软件
设计
软硬件
联调
汇报
报告

## Slide 4: 嵌入式系统课程设计详细步骤
选题、分组、需求分析：自主选题全班分7组，每组4～5人
硬件电路设计（1周，～2019.02.23）
PCB布板（1周，～2019.03.02）
PCB投板（1周，～2019.03.09）
软件设计（2周，～2019.03.09/复用PCB布板投板）
软硬件联调（1周，～2019.03.16）
提交课程设计报告、课设答辩（～2019.03.23）

## Slide 5: 嵌入式系统课程设计要求
选题、需求分析阶段（下学期开学前完成，~2019.2.16）
  明确选题
  确定课设输出内容
    参数
    外观
    电源选择
    操作方式
    ……
  输出
    需求分析/产品定义文档
  评审2次
    ~2019.2.3，邮件汇报：分组、分工、选题，第一轮需求分析/产品定义文档
    ~2019.2.16，面对面汇报：各组需求分析、产品定义定稿、系统设计

## Slide 6: 嵌入式系统课程设计要求
硬件电路设计（1周，~2019.02.23）
  使用Altium Designer绘制原理图（schdoc）
  根据需求设计原理图
    选择必要的外围元器件
      可能需要添加元件库
  输出schdoc文档
  评审2次
PCB布板（1周，~2019.03.02）
  使用Altium Designer绘制印刷电路板图（pcbdoc）
    可能需要添加元件封装库（footprint）
    需要注意布局、可焊接性
  面对面评审2次

## Slide 7: 嵌入式系统课程设计要求
PCB投板（1周，~2019.03.09）
软件设计（2周，~2019.03.09）
  与PCB布板投板周期重合
  在原理图设计时即可同步展开软件设计
软硬件联调（1周，~2019.03.16）
  投板返回后开始焊接调试

## Slide 8: 嵌入式系统课程设计要求
答辩及报告提交（2019.03.23）
  提交设计报告、用户手册、调试手册
  提交原理图/PCB工程，提交软件源码
  答辩

## Slide 9: Linux初步课程设计（每人）
2016级种子班

## Slide 10: Linux初步课程设计要求
完成4.20.5版本Linux kernel内核及其配套的RAMDisk文件系统定制工作
要求：内核文件<4M，initrd.img < 24M
功能要求：
  通过U盘加载kernel和img启动进行验证
  支持多用户登录（console界面和ssh网络方式）
  系统支持通过ssh方式访问其他机器
  可挂载U盘
  可访问机器上的windows分区（ntfs-3g fs支持）

## Slide 11: Linux初步课程设计要求
时间要求：
  2019.02.16前完成
提交要求
  命名要求
    内核文件命名为：bzImage
      不带后缀、不带版本号
    镜像文件命名为：initrd.img
      不带后缀、不带版本号
      root用户密码设置为seedclass
  打包要求：课设报告、内核、镜像打包zip文件，不设文件夹
  上传ftp。按微机原理课程日志编号方式命名打包文件。

## Slide 12: 操作系统课程实验（每人）
2016级种子班

## Slide 13: 操作系统课程实验
实验目的
  熟悉并掌握Linux下多进程、多线程编程的方法
实验要求
  完成Linux下多进程/多线程累加程序设计
  输入要求
    通过文件input.txt作为参数输入
    文件格式：文本文件，两行文本如右图所示
    文件内容：M表示程序需要完成从1到M的累加。N代表工作进程/线程数
      注：N<100，M<2^32
  输出要求
    通过文件output.txt作为结果输出
    文件格式、内容：单行文本文件，输出累加和
N=20
M=1000
5050

## Slide 14: 操作系统课程实验
实验要求（续）
  撰写自动测试用例（不少于5个）
  程序支持输出累加耗时时长
  使用Makefile
    支持make一键编译
    支持make test一键测试
    生成可执行文件名为multisum

## Slide 15: 操作系统课程实验
提交材料
  实验报告文档
    包含实验目的、实验环境、对多进程/线程的程序设计进行详细描述（含流程图）、调试过程，测算多进程、多线程程序在计算不同进程（线程）数量不同累加数量时的耗时情况，对结果进行分析。
  源程序（含测试用例）打包（tar.gz格式）
    支持解压后一键编译、一键测试
    分process和thread两个目录，对应多进程、多线程，放置源码、测试用例
  时限
    2019.02.23，邮件提交到zhonggh@hust.edu.cn

## Slide 16: 其他任务
观看影视作品《绝密543》