## Slide 1
基于NS3的TCP协议仿真
种子1601 陆国航 易子闳 赵永辉
NBHH

## Slide 2
设计动机
1

## Slide 3
低速DoS攻击
利用了TCP 拥塞控制机制的漏洞
攻击者周期性发送脉冲数据流
TCP 一直处于“重传-恢复”的过程中
TCP 重传恢复机制的低效性
因此网络性能被降到最低。
Low Rate
DoS

## Slide 4
我们为什么做低速TCP Dos 攻击网络仿真
相比于高速率攻击，路由器和反Dos机制难以察觉
很难与正常流量区分开来。因为它们不需要大量资源来启动，所以可以使用一台计算机成功启动低速DoS攻击
遭到攻击时网络带宽远低于理想速率

## Slide 5
其他人做了什么工作
对低速DoS攻击的原理进行理论分析
对低速DoS攻击的防御方法之一 随机化MinRTO 进行仿真实验
对低速DoS攻击中的shrew攻击进行仿真模拟

## Slide 6
相关工作
2

## Slide 7
论文分析
解决方案探究：路由器拥塞管理机制、MinRTO随机化
局域网模拟攻击
提取实验要点
仿真分析：TCP攻击模拟、HTTP攻击分析、TCP协议变种研究

## Slide 8
时间安排
8
阅读论文
理清思路
1.11
查询资料
参考其他工作
1.12
仿真实验
分析数据
1.13
1.15
变种TCP试验
分析数据
1.16
探究预防方法
总结实验结果
1.18
仿真实验
分析数据

## Slide 9
基本想法
3

## Slide 10
我们的想法是什么
完成网站上实验曲线的仿真复现
完成预防低速Dos攻击的两种方案的实验
创新实验，提出新的环境下低速Dos攻击的仿真
阅读论文，提取论文中的实验

## Slide 11
实验设计
4

## Slide 12
实验一 爆发周期与吞吐量的关系

## Slide 13
爆发长度 L=0.15
Chart: tcp数据量
| 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2
 | 1.528 | 1.625 | 2.482 | 14.19 | 22.29 | 46.45 | 59.86 | 75.83
Chart: tcp包占比
| 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2
 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 10.4 | 15.7 | 18.8 | 20.9 | 21.4

## Slide 14
爆发长度 L=0.20
Chart: tcp数据量
| 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2
 | 1.534 | 1.632 | 1.977 | 2.716 | 14.29 | 14.1 | 29.98 | 25.53
Chart: tcp包占比
| 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2
 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 10.1 | 10.4 | 17.3 | 18.6

## Slide 15
爆发长度 L=0.25
Chart: tcp数据量
| 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2
 | 1.735 | 1.942 | 0.109 | 6.616 | 26.61 | 50.15 | 62.67 | 75.83
Chart: tcp包占比
| 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2
 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 4.6 | 17.5 | 19.3 | 21.4 | 21.9

## Slide 16
实验二 RTT和吞吐量的关系

## Slide 17
爆发时间 0.25 攻击速度7k/s 攻击周期 1s
Chart: RTT
| 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 400 | 420 | 440 | 460
 | 3.246 | 0.6851 | 2.245 | 3.529 | 3.523 | 3.362 | 5.812 | 1.862 | 1.846 | 1.846 | 1.829 | 1.791 | 1.707 | 1.708 | 1.699 | 3.483 | 8.457 | 7.126 | 7.126
 | 9.335 | 9.335 | 8.665 | 8.665 | 8.665 | 8.665 | 8.09 | 8.09 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.585 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.385

## Slide 18
预防Dos攻击
5

## Slide 19
预防常规Dos攻击
每台网络设备或主机都需要随时更新其系统漏洞、关闭不需要的服务、安装必要的防毒和防火墙软件、随时注意系统安全，避免被黑客和自动化的DoS程序植入攻击程序，以免成为黑客攻击的帮凶。
网域之间保持联络是很重要的，如此才能有效早期预警和防治DoS攻击，有些ISP会在一些网络节点上放置感应器侦测突然的巨大流量，以提早警告和隔绝DoS的受害区域，降低顾客的受害程度。
有些DoS会伪装攻击来源，假造封包的来源ip，使人难以追查，这个部份可以透过设定路由器的过滤功能来防止，只要网域内的封包来源是其网域以外的ip，就应该直接丢弃此封包而不应该再送出去；

## Slide 20
抵御低速Dos攻击—— 随机化minRTO方法
优点：该方法原理简单，在实际操作中容易实现；
缺点：只是在一定程度上缓解 shrew攻击造成的网络性能低下状况，并没有从根本上消除shrew攻击的影响，可 以说只治了“标”并未“治本”；
缺点：将minRTO进行随机化处理需要一定的系 统开销。

## Slide 21
实验总结
6

## Slide 22
实验总结
完成变种TCP的实验
设计实验完成两种预防Dos攻击

## Slide 23
实验结论
爆发时间，攻击速度，攻击周期对于低速Dos攻击有影响，存在一定规律，为预防低速Dos攻击提供了依据
RTT较低的网络，低速Dos攻击效果很好

## Slide 24
遇到的困难 & 解决方案
吞吐量的定义不清楚。不同吞吐量的定义的结果与论文曲线差别较大
时间仓促，查阅的资料有限

## Slide 25
THANK YOU
谢谢